## Slide 1
허가업무
Ⅱ
유해 · 위험방지계획서
법적근거 및 벌칙
대상업종
제조업 등 사업장에서 제품생산 공정과 직접적으로 관련된 건설물·기계·기구 및 설비 등 일체를 설치·이전·변경하기 전에 사업주가 유해·위험방지계획서를 작성·제출하여 심사·확인을 받는 법정 제도
「산업안전보건법」 제48조
· 미제출 등 : 1,000만원 이하의 과태료
· 공자중지명령 위반 등 : 5년이하의 징역 또는 5,000만원 이하의 벌금
업종코드 | 한국표준산업분류 (중분류) | 업종코드 | 한국표준산업분류 (중분류)
10*** | 식료품 제조업 | 261** | 반도체 제조업
16*** | 목재 및 나무제품 제조업 | 262** | 전제부품 제조업
20*** | 화학물질 및 화학제품 제조업 | 29*** | 기타 기계 및 장비 제조업
22*** | 고무제품 및 플라스틱제품 제조업 | 30*** | 자동차 및 트레일러 제조업
23*** | 비금속 광물제품 제조업 | 32*** | 가구 제조업
24*** | 1차 금속 제조업 | 33*** | 기타 제품 제조업
25*** | 금속가공제품 제조업 : 기계 및 기구 제외 |  | 
전기계약용량 300kW 이상인 한국표준산업분류표(9차, 2007년)의 13대 업종으로써 제품생산 공정과 직접적으로 관련된 건축물 · 기계 · 기구 및 설비 일체를 설치·이전 또는 전기정격용량 합 100kW 이상 증설 ·교체 ·개조 ·이설하는 경우
유해·위험방지계획서

## Slide 2
Ⅱ
대상설비
모든 업종의 사업장에서 고용노동부령으로 정하는 5개 설비를 설치 · 이전 · 변경하는 경우
용해로
금속 또는 비금속광물을 해당 물질의 녹는점 이상으로 가열하여 용해하는 노(爐)로서 용량이 3톤 이상인 것.
화학설비
산업안전보건기준에 관한 규칙 제 273조에 따른 《특수화학설비》로 단위 공정 중 저장되는 양을 포함하여 하루 동안 제조 또는 취급할 수 있는 양이 규칙 별표9의 기준량 이상인 것
특수화학설비란?
건조설비
건조물에 포함된 유기화합물을 건조하는 경구
도료, 피막제의 도포 코팅 등 표면을 건조하여 인화성 물질의 증기가 발생하는 경우
건조를 통한 가연성 분말로 인해 분진이 발생하는 경우
① 발열 반응이 일어나는 반응 장치
② 증류 · 정류 · 증발 · 추출 등 분리를 하는 장치
③ 가열시켜주는 물질의 온도가 가열되는 위험물질의 분해 온도 또는 발화점보다 높은 상태에서 운전되는 설비
④ 반응 폭주 등 이상 화학반응에 의하여 위험물질이 발생할 우려가 있는 설비
⑤ 온도가 섭씨 350도 이상이거나 게이지 압력이 980킬로 파스칼 이상인 상태에서 운전되는 설비
⑥ 가열로 또는 가열기
유해·위험방지계획서
허가업무
열원 기준으로 연료의 최대소비량이 시간당 50킬로그램 이상이거나 최대소비전력이 50킬로와트 이상인 다음의 설비를 설치·이전·변경하는 경우

## Slide 3
Ⅱ
대상설비
가스집합용접장치
용접 · 용단용으로 1개 이상의 가스저장용기 또는 탱크를 연결한 고정식 가스집합장치로부터 용접토치까지의 일관설비로 인화성 가스 집합량이 1,000kg 이상인 것
허가 · 관리대상 유해물질 및 분진작업 관련설비
안전검사 대상물질 49종이외 허가대상 또는 관리대상 물질로부터 나오는 가스 · 증기 또는 분진의 발산원을 밀폐 · 제거하
기 위해 설치하거나 분진작업을 하는 장소에 설치하는 국소배기장치(이동식 제외), 밀폐설비 및 전체 환기장치
(배풍량 150㎥/분 이상)
국소배기장치 안전검사 대상물질 49종
디아니시딘과 그 염
디클로로벤지딘과 그 염
베릴륨
벤조트리클로리드
비소 및 그 무기화합물
석면
알파-나프틸아민과 그 염
염화비닐
오로토-톨리딘과 그 염
크롬광
크롬산 아연
황화니켈
휘발성 콜타르피치
2-브로모프로판
6가크롬 화합물
납 및 그 무기화합물
노말헥산
니켈(불용성 무기화합물)
디메틸포름아미드
벤젠
이황화탄소
카드뮴 및 그 화합물
톨루엔-2,4-디이소시아네이트
트리클로로 에틸렌
포름알데히드
메틸클로로포름
(1,1,1-트리클로로에탄)
곡물분진
망간
메틸렌디페닐디이소 시아네이트(MDI)
무수프탈산
브롬화메틸
수은
스티렌
시클로헥사논
아닐린
아세토니트릴
아연(산화아연)
아크릴로 니트릴
아크릴아미드
알루미늄
디클로로메탄(염화메틸렌)
용접흄
유리규산
코발트
크롬
탈크(활석)
톨루엔
황산알루미늄
황화수소
허가대상물질의 종류 : 산업안전보건법 시행령 제30조
관리대상 유해물질의 종류 : 산업안전보건기준에 관한 규칙 [별표12]
분진작업의 종류 : 산업안전보건기준에 관한 규칙 [별표16]
유해·위험방지계획서
허가업무
안전검사 대상물질 49종으로부터 나오는 가스 · 증기 또는 분진의 발산원을 밀폐 · 제거하기 위해 국소배기장치(이동식 제외), 밀폐설비 및 전체 환기장치
(배풍량 60㎥/분 이상)

## Slide 4
Ⅱ
심사절차
사업주
공단(지역본부/지사)
① 서류제출 (작업시작 15일전)
서류
심사
② 서류심사
지방노동관서
② 적정 · 조건부적정
④ 결과통보
(접수일로부터 15일 이내)
④ 보고
④ 보고
공사착공 중지
및 계획변경 명령
해당 지자체
④ 통보
확인절차
사업주
공단(지역본부/지사)
현장
확인
지방노동관서
① 일정통보
⑤ 개선확인
③ 적정 · 개선권고(조건부적정)
④ 행정조치
④ 결과통보
(5일이내)
※ 현장확인일 : 시운전기간 중
유해·위험방지계획서
허가업무